## Slide 1: Jenis-jenis wirelees dari jangkauannya serta perbedaan alatnya

## Slide 2: Jenis-jenis wireless
Wireless Personal Area Network (WPAN)
WPAN merupakan sebuah jaringan nirkabel dengan cakupan hanya beberapa meter dan bersifat personal/pribadi. Jenis jaringan ini dengan standar IEEE 802.15 luas cakupan mencapai 15meter dan alokasi daya yang dibutuhkan 20mW yang digunakan untuk menghubungkan perangkat peripheral komputer seperti Printer, Tablet, Headset. Teknologi yang menggunakan jenis ini yaitu Bluetooth, Zigbee, HomeRF dan Infrared.
contoh arsitektur jaringan komunikasi WPAN

## Slide 3: Wireless Local Area Network (WLAN) WLAN merupakan Sebuah jaringan yang mempunyai standar IEEE 802.11 dan cakupan area lokal/kecil serta pada jaringan ini sering disebut WIFI (Wireless Fidelity). Standar pada WLAN yaitu 802.11 a/b/g/n/ac/ad/af/ah dan 802.11 ax. Pada jenis 802.11 ac yang sering disebut wifi 5 dan kompatibel dengan WIFI 802.11 n dengan dukungan multi antena yaitu MIMO (Multi Input Multi Output). Sedangkan pada jenis WIFI 802.11 ax memiliki kemampuan lebih cepat 4 kali dibandingkan dengan WIFI 802.11 ac dengan kecepatan pada test mencapai 11Gbps serta mendukung MU-MIMO (Multi User MIMO). Arsitektur jaringan WLAN dapat dikonfigurasikan menjadi tiga jenis yaitu IBSS (Independent Based Service Set), BSS (Based Service Set), dan ESS (Extended Service Set).

## Slide 4: Wireless Metropolitan Area Network (WMAN)
WMAN merupakan sebuah bentuk jaringan yang dapat menghubungkan berbagai jaringan dalam suatu area metropolitan sesuai dengan standar IEEE 802.16 atau yang sering dikenal dengan sebutan WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). WiMAX memiliki kecepatan data hingga 40 Mbps dengan alokasi frekuensi pada range 2,3-2,5 GHz dan 3,4-3,5 GHz

## Slide 5: Wireless Wide Area Network (WWAN)
WWAN merupakan sebuah bentuk jaringan yang mempunyai jangkauan luas karena radiusnya mencakup sebuah negara maupun benua. Konektivitas WWAN memungkinkan pengguna dengan laptop dan kartu WWAN untuk menjelajahi web, cek email, atau menyambung ke jaringan privat virtual (VPN) dari mana saja dalam batas-batas regional layanan seluler. Berbagai komputer dapat telah terintegrasi kemampuan WWAN. Pada dasarnya WWan adalah transmisi data melalui teknologi wifi jarak jauh, dan topologinya terhubung dengan jalur backbone internet suatu Isp (internet service provider), sedangkan WLan sama dengan Jaringan LAN (local area network) yang menghubungkan beberapa kompcomputeram suatu wilayah yang tidak terhubung dengan Internet. WWAN menggunakan teknologi jaringan selular dalam trasmisi data seperti UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) dan GSM (Global System for Mobile Communications).

## Slide 6: perbedaan jenis’’ alatnya
perbedaan wpan,wlan,wman,wwan dan topologinya
PAN (Personal Area Network)
PAN adalah sebuah jaringan komputer untuk menghubungkan berbagai macam perangkat yang berpusat pada area individu secara pribadi. Misalnya seperti di ruangan kerja, rumah atau kamar.
Fungsi
Berfungsi menghubungkan perangkat pribadi yang biasa digunakan sehari-hari misalnya seperti smartphone, tablet, laptop, komputer, cctv, smart home, perangkat Iot, dan sebagainya.
,

## Slide 7: WLAN (Wireless Local Area Network) WLAN adalah sebuah jaringan komputer skala lokal yang menghubungkan perangkat dalam area kecil menggunakan media perantara wireless (tanpa kabel) meliputi rumah, kantor, sekolah, laboratorium, kampus atau area kecil lainnya. Fungsi Menghubungkan perangkat komputer dalam jaringan kecil tanpa kabel Menghubungkan dua komputer atau lebih tanpa kabel Menghubungkan server dan klien dalam jaringan lokal secara wireless Memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lain Sharing printer, DVD ROM, Kamera dan sebagainya Menghemat biaya dalam kebutuhan jaringan lokal Chatting tanpa internet (LAN Chat) Bermain game multiplayer secara peer to peer (P2P) Kontrol komputer (Remote)

## Slide 8: WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) WMAN adalah sebuah jaringan komputer skala menengah yang menghubungkan perangkat dalam area kota jarak 10 hingga 50 kilometer secara wireless dengan kecepatan yang tinggi. Meliputi antar kampus, gedung pemerintahan, perkantoran dan sebagainya Fungsi Menghubungkan perangkat komputer dan lainnya dalam area cakupan antar kota tanpa kabel menggunakan perangkat telekomunikasi wireless sehingga dapat melakukan komunikasi dan pertukaran data satu sama lain.

## Slide 9: Topologi adalah cara menghubungkan komputer dengan komputer lain. Foto: Unsplash Jaringan komputer berfungsi untuk menghubungkan dua komputer atau lebih, cara untuk menghubungkannya tersebut dibutuhkan beberapa topologi jaringan. Sebelumnya, topologi adalah cara menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya hingga membentuk suatu jaringan. Funsi Arah jalur internet menjadi jelas, jadi memudahkan network engineer untuk melakukan konfigurasi. Dapat meminimalisir biaya instalasi jaringan, karena dalam pembuatan topologi semua sudah diperhitungkan dengan matang. Jadi minim kemungkinan perangkat kelebihan maupun kurang. Memudahkan dalam maintenance maupun upgrade di sisi network engineer. ... Penggunaan menjadi sangat mudah di sisi user.
topologi

## Slide 10: fika zsalsa reina Nama kelompok nabila alifa
Sekian dari kelompok kami ,kurang lebih nya mohon maaf